## Slide 1
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α ΜΕΝΗ Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο ΜΕ ΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο Ε Φ Α Ρ Μ Ο ΓΗ Σ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αμαρουσίου | Μάιος 2026

## Slide 2
Δομή
Παρουσίασης
5 Ενότητες
01
Εισαγωγή – Σκοπός
Το Πρόβλημα & ο Σκοπός
02
Υφιστάμενη Κατάσταση & Μετρήσεις
Υποδιαίρεση σε Περιοχές, Τομείς & Ζώνες
Απογραφικές Εργασίες & Μετρήσεις
Αποτελέσματα Μετρήσεων – Κύρια Ευρήματα
03
Στόχοι Ελεγχόμενης Στάθμευσης
04
Περιοχές Εφαρμογής
3 Περιοχές Εφαρμογής - Χάρτες
05
Μοντέλο Λειτουργίας ανά Περιοχή
Κατηγορίες Νόμιμων Θέσεων Στάθμευσης

## Slide 3: 01
Εισαγωγή
Σκοπός Παρουσίασης

## Slide 4: Το Πρόβλημα & ο Σκοπός
01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Πρόβλημα
Χρόνια προβλήματα στάθμευσης από τη δεκαετία του 1980
Συνεχής επιδείνωση λόγω αύξησης της αστικής
κινητικότητας
Σταθμοί σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Μετρό) επιδεινώνουν τη ζήτηση
Μεγάλες εταιρείες και εμπορικά κέντρα αυξάνουν την κυκλοφορία
Νοσοκομεία δημιουργούν συνεχή ζήτηση 7
ημέρες/εβδομάδα
Παράνομη στάθμευση μειώνει οδική ασφάλεια πεζών
Σκοπός
Βελτίωση καθημερινότητας κυρίως των κατοίκων του Αμαρουσίου αλλά και των επισκεπτών μέσω του σχεδιασμού ενός Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)
Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας
Βελτίωση κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης ιδιαίτερα τις ημέρες με αυξημένη κίνηση
Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού του Δήμου
Εξεύρεση μίας βιώσιμης λύσης που να ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία
Προτεινόμενο μοντέλο εφαρμογής σε 3 περιοχές

## Slide 5: 02
Υφιστάμενη Κατάσταση Απογραφές & Μετρήσεις

## Slide 6: Υποδιαίρεση σε Περιοχές, Τομείς & Ζώνες
02 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ 1
Κεντρική Περιοχή
3 Τομείς
7 Ζώνες (Α1, Α2, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ)
Λ. Κηφισίας – Αγ. Κωνσταντίνου –
Νερατζιωτίσσης – Αριστοτέλους
ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Φραγκοκκλησιάς – Παραδείσου
3 Ζώνες (Α, Β, Γ)
Λ. Κηφισίας & Σωρού – Αμαρουσίου
Χαλανδρίου – Παραδείσου
ΠΕΡΙΟΧΗ 3
Ολυμπιακού Σταδίου
4 Ζώνες (Α, Β, Γ, Δ)
Αττική Οδός & Λ. Κηφισίας –
Λ. Σπύρου Λούη– Λ. Καποδιστρίου

## Slide 7: Απογραφικές Εργασίες & Μετρήσεις
02 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Απογραφή Προσφοράς
•
•
•
Απογραφή ρυθμίσεων κυκλοφορίας & στάθμευσης ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου
Εκτίμηση προσφοράς νόμιμων θέσεων παρά το κράσπεδο Εφαρμογή διατάξεων ΚΟΚ (αποστάσεις από STOP,
σηματοδότες, εισόδους κ.λπ.)
Χαρτογράφηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονόδρομοι, πεζόδρομοι)
Μετρήσεις Ζήτησης
•
Μετρήσεις συσσώρευσης
Μεταμεσονύχτιες μετρήσεις
Μετρήσεις χαρακτηριστικών στάθμευσης
Σύνολο Απογραφής: 1.110 πλευρές Ο.Τ. | 199 οδοί |

## Slide 8: Αποτελέσματα Μετρήσεων – Κύρια Ευρήματα
02 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.298
Νόμιμες θέσεις Περιοχή 1
911
Νόμιμες θέσεις Περιοχή 2
1.766
Νόμιμες θέσεις Περιοχή 3
3.975
Σύνολο θέσεων ΣΕΣ (3 Περιοχές)
Παράνομη στάθμευση ~25%: Σε όλες τις 6 διαδρομές Περιοχής 1, ο αριθμός σταθμευμένων ξεπερνούσε πάντα τις νόμιμες θέσεις
Μέση διάρκεια στάθμευσης: 4,59 ώρες ¦ Το 62% των οχημάτων σταθμεύει έως 4 ώρες. Ο δείκτης εναλλαγής: 3,40 σταθμεύσεις/θέση/ημέρα
Κορεσμός: Η διακύμανση σταθμεύσεων κατά τις διάφορες ώρες κυμαίνεται μόνο 7–8%, δηλώνει συνθήκες πλήρους κορεσμού καθ' όλη την ημέρα

## Slide 9: 03
Στόχοι Ελεγχόμενης Στάθμευσης

## Slide 10: Στόχοι του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
03 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΣ
Εναλλαγή Θέσεων
Συχνή εναλλαγή οχημάτων και αύξηση διαθεσιμότητας θέσεων εντός ημέρας
Μόνιμοι Κάτοικοι
Εξασφάλιση αποκλειστικών ή μικτών θέσεων για μόνιμους κατοίκους της κάθε περιοχής
Αποσυμφόρηση Οδών
Μείωση άσκοπης κυκλοφορίας αναζήτησης θέσης και βελτίωση κυκλοφοριακής ροής
Τοπική Αγορά
Υποστήριξη εμπορικής δραστηριότητας – Άνετη πρόσβαση πελατών στα
καταστήματα
Ψηφιακή Διαχείριση
Διαφανής και έξυπνη διαχείριση μέσω ψηφιακών συστημάτων
Περιβαλλοντικά Οφέλη
Μείωση εκπομπών CO₂ και
κατανάλωσης καυσίμων λόγω μείωσης της κυκλοφορίας

## Slide 11: 04
Προτεινόμενες Περιοχές Εφαρμογής

## Slide 12: 3 Περιοχές Εφαρμογής – Ανακεφαλαίωση
04 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡ. 1 | Κεντρική Περιοχή Ζώνες: 3 Τομείς / 7 Ζώνες Ωράριο: Δευ–Παρ: 08:00–21:00 ¦ Σαβ: 08:00–18:00 ¦ Κυριακή/Αργίες : Ελεύθερη | 1.298 θέσεις
 | Λειτουργία όλο το χρόνο | 
ΠΕΡ. 2 | Φραγκοκκλησιάς – Παραδείσου Ζώνες: 3 Ζώνες Ωράριο: Δευ–Παρ: 08:00–21:00 ¦ Σάββατο/Κυριακή/Αργίες: Ελεύθερη | 911 θέσεις
 | Εκτός Αυγούστου | 
ΠΕΡ. 3 | Ολυμπιακού Σταδίου Ζώνες: 4 Ζώνες Ωράριο: Δευ–Κυρ: 08:00–21:00 ¦ Αργίες: Ελεύθερη | 1.766 θέσεις
 | Εκτός Αυγούστου | 
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΣ: 3.975 | Εκτίμηση ακριβούς αριθμού κατά τη μελέτη εφαρμογής (±10%)

## Slide 13: 3 Περιοχές Εφαρμογής – Χάρτες
04 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κεντρική Περιοχή
Φραγκοκκλησιάς – Παραδείσου
Ολυμπιακού Σταδίου

## Slide 14: 05
Προτεινόμενο Μοντέλο Λειτουργίας ανά Περιοχή

## Slide 15: Κατηγορίες Νόμιμων Θέσεων Στάθμευσης
05 ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑμεΑ
Αποκλειστική χρήση
5% των θέσεων σε κάθε περιοχή
Σε εκκλησίες, σχολεία, σταθμούς, και αγορά
Κατοίκων
Αποκλειστικά για εγκεκριμένους μόνιμους κατοίκους
Αίτηση & έγκριση από Δήμο
Ετήσιο τέλος: 30€ (1ο όχημα) / 50€ (2ο)
Επισκεπτών
Όλα τα οχήματα βάσει τιμοκαταλόγου
Κοντά σε εμπορικά σημεία & σταθμούς ΜΜΜ
Μικτές
Κάτοικοι δωρεάν + επισκέπτες με χρέωση
Βέλτιστη εξυπηρέτηση και των δύο
ομάδων
Τροφοδοσίας
Οχήματα φορτοεκφόρτωσης
Max 15 λεπτά
Ωράριο: 06:00 πμ–11:00 πμ
Μετά μετατρέπονται σε μικτές θέσεις
Επαγγελματικές
Ξενοδοχεία, συνεργεία, φαρμακεία, κλπ
Ετήσιο τέλος 1.000€ (αναπροσαρμοζόμενο)
Κατόπιν αίτησης

## Slide 16: Κατανομή Θέσεων & Τιμολογιακή Πολιτική
05 ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 | ΑμεΑ | Κατοίκων | Επισκεπτών | Μικτές | Τροφοδ. | Επαγγ.
Περιοχή 1 | 5% | 40% | 40% | 11% | 2% | 2%
Περιοχή 2 | 5% | 29% | 11% | 51% | 2% | 2%
Περιοχή 3 | 5% | 40% | 25% | 26% | 2% | 2%
Τιμολόγιο Επισκεπτών (Περιοχές 1 & 3):
1η Ώρα | 1,00€ | Σύνολο 1 ώρα: 1,00€
2η Ώρα | 1,50€ | Σύνολο 2 ώρες: 2,50€
3η Ώρα | 2,00€ | Σύνολο 3 ώρες: 4,50€
4η Ώρα | 3,00€ | Σύνολο 4 ώρες: 7,50€
Τιμολόγιο Επισκεπτών (Περιοχή 2):
1η Ώρα | 1,00€ | Σύνολο 1 ώρα: 1,00€
2η Ώρα | 1,30€ | Σύνολο 2 ώρες: 2,30€
3η Ώρα | 1,50€ | Σύνολο 3 ώρες: 3,80€
4η–6η Ώρα | 2,00€ | Σύνολο 4–6 ώρες: 5,80–9,80€
Μέγιστη στάθμευση: 4 ώρες (Περ. 1 & 3) | 6 ώρες (Περ. 2) | Χρέωση ανά 15 λεπτά | Κάτοικοι: ετήσιο τέλος 30€ / 50€ | Αναπροσαρμογή τελών ανά διετία

## Slide 17
Ευχαριστούμε!
Ερωτήσεις - Παρατηρήσεις